## Slide 1: Protocolo de Comunicação
Prof. Luís Fernando
Senai – 5.13 jaguariúna

## Slide 2: Lorawan
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) é um protocolo de rede desenvolvido para dispositivos sem fio operarem em uma rede de área ampla. Ele é projetado para aplicações de Internet das Coisas (IoT), onde dispositivos precisam se comunicar a longas distâncias com consumo de energia muito baixo. Aqui estão alguns pontos-chave sobre LoRaWAN:

## Slide 3: Componentes do lorawan
Dispositivos de Fim (End Devices): Sensores ou atuadores que se comunicam via LoRa. Estes dispositivos podem ser estáticos ou móveis e são geralmente alimentados por baterias, o que torna o consumo de energia eficiente crucial.
Gateways: Pontes que recebem sinais dos dispositivos de fim e os encaminham para um servidor de rede. Os gateways se conectam ao servidor de rede usando conexões padrão de internet.

## Slide 4: Componentes do lorawan
Servidores de Rede: Gerenciam a rede, controlando a segurança e o roteamento das mensagens entre os dispositivos de fim e os aplicativos de back-end.
Servidores de Aplicação: Processam os dados recebidos e geram ações ou análises baseadas nos dados dos dispositivos de fim.

## Slide 5: Características do lorawan
Alcance Longo: LoRaWAN permite a comunicação a longas distâncias, variando de alguns quilômetros em áreas urbanas até mais de 10 quilômetros em áreas rurais.
Baixo Consumo de Energia: Dispositivos que utilizam LoRaWAN são projetados para ter uma vida útil de bateria de vários anos, devido ao seu baixo consumo de energia.

## Slide 6: Características do lorawan
Alta Capacidade: Uma única rede LoRaWAN pode suportar milhares de dispositivos, tornando-a ideal para grandes implantações de IoT.
Segurança: LoRaWAN utiliza criptografia AES para garantir a segurança dos dados transmitidos.

## Slide 7: Classes de dispositivos lorawan
Classe A (padrão): Dispositivos de fim iniciam a comunicação enviando uma mensagem ao servidor e abrem duas janelas de recepção. Este modo de operação é o mais eficiente em termos de energia.
Classe B: Dispositivos de fim têm janelas de recepção adicionais em horários sincronizados, permitindo ao servidor enviar mensagens para eles em horários predeterminados.
Classe C: Dispositivos de fim têm uma janela de recepção quase contínua, exceto quando estão transmitindo. Isso permite uma menor latência na recepção de mensagens, mas com um consumo de energia maior.

## Slide 8: Aplicações do lorawan
Agricultura Inteligente: Monitoramento de condições do solo, clima e irrigação.
Cidades Inteligentes: Gestão de iluminação pública, coleta de lixo e monitoramento ambiental.
Monitoramento Industrial: Monitoramento de equipamentos e infraestrutura crítica.
Saúde: Monitoramento remoto de pacientes e equipamentos médicos.

## Slide 9: Vantagens e desvantagens
Vantagens
  Grande alcance de comunicação
  Baixo consumo de energia
  Alta capacidade de suporte a dispositivos

## Slide 10: Vantagens e desvantagens
Desvantagens:
  Largura de banda limitada.
  Latência relativamente alta, não adequada para aplicações que requerem comunicação em tempo real.

## Slide 11: Conclusão
LoRaWAN é uma tecnologia poderosa e eficiente para redes de IoT, especialmente adequada para aplicações que requerem comunicação de longa distância e baixo consumo de energia. Com seu design flexível e capacidade de suportar um grande número de dispositivos, LoRaWAN está se tornando uma escolha popular para uma ampla gama de aplicações de IoT em diversas indústrias.

## Slide 12: Faça uma pesquisa!
1-) Pesquise 5 aplicações de IoT que utilizam da LoRaWan. Informe sua área de aplicação e também a sua funcionalidade.
2-) Fora as vantagens e desvantagens citadas na aula, informe mais 3 vantagens e 3 desvantagens de utilizar o LoRaWan.