## Slide 1: Protocolos de comunicação
Prof. Luís Fernando
Senai 5.13 - jaguariúna

## Slide 2: NB-IoT, o Narrowband Internet of Things
NB-IoT, o Narrowband Internet of Things, é uma tecnologia de comunicação projetada para permitir a conexão de dispositivos de baixo consumo de energia e de baixo custo em redes de grande cobertura. É uma das várias tecnologias emergentes desenvolvidas para suportar a IoT (Internet das Coisas), que visa conectar bilhões de dispositivos de forma eficiente e econômica.

## Slide 3: Propósitos e Aplicações
NB-IoT é projetada para dispositivos que necessitam de transmissão de dados de baixa largura de banda e que muitas vezes estão em locais de difícil acesso. Exemplos de aplicações incluem:
Medidores inteligentes (água, gás, eletricidade)
Monitoramento ambiental (qualidade do ar, níveis de água)
Sistemas de iluminação pública
Rastreamento de ativos (logística, cadeias de suprimentos)
Saúde (dispositivos de monitoramento remoto)

## Slide 4: Características técnicas
Largura de Banda: Utiliza uma largura de banda estreita (aproximadamente 200 kHz), o que permite uma penetração de sinal melhorada em áreas urbanas densas e interiores de edifícios.
Consumo de Energia: Projetada para dispositivos que precisam funcionar por longos períodos (vários anos) com baterias pequenas, NB-IoT tem modos de economia de energia avançados.
Capacidade e Densidade: Suporta um grande número de dispositivos por célula, sendo ideal para cenários onde muitos sensores estão presentes em uma pequena área geográfica.
Cobertura: Oferece uma cobertura estendida, alcançando áreas onde as tecnologias de comunicação tradicionais (como LTE) têm dificuldades, incluindo subsolos e áreas rurais.

## Slide 5: Fundamento
NB-IoT opera em bandas licenciadas de frequência, o que significa que utiliza o espectro de radiofrequência controlado por reguladores nacionais, garantindo interferência mínima e qualidade de serviço. Pode ser implementada de três formas:

## Slide 6: fundamento
Dentro da banda LTE: Compartilhando espectro com LTE, reutilizando recursos de frequências existentes.
No espectro guard band: Utilizando frequências não usadas nas bandas LTE.
Como uma portadora independente: Operando em frequências próprias, separadas do LTE.

## Slide 7: vantagens
Custo Reduzido: A simplicidade do dispositivo e do módulo NB-IoT resulta em menores custos de hardware.
Longevidade da Bateria: Dispositivos podem operar por até 10 anos com uma única carga de bateria, dependendo do uso.
Alta Confiabilidade: A operação em bandas licenciadas e a resiliência a interferências garantem comunicações estáveis.

## Slide 8: desafios
Largura de Banda Limitada: Adequada apenas para aplicações que exigem baixa largura de banda, não é adequada para transferências de dados em alta velocidade.
Ecossistema em Desenvolvimento: Embora esteja crescendo rapidamente, a adoção e a padronização de NB-IoT ainda estão em evolução.

## Slide 9: Implementação global
NB-IoT está sendo adotada mundialmente, com operadoras de telecomunicações implementando a tecnologia em suas redes para suportar a crescente demanda por soluções IoT.

## Slide 10: Padrões e evolução
NB-IoT faz parte das especificações de 3GPP (3rd Generation Partnership Project), o mesmo corpo que desenvolve as normas para LTE e 5G. Está alinhada com a evolução do 5G, que pretende integrar e suportar uma ampla gama de tecnologias IoT.
Em resumo, NB-IoT é uma tecnologia crucial para a expansão da Internet das Coisas, especialmente em cenários onde o custo, a cobertura e a duração da bateria são fatores críticos.