## Slide 1: PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO
Prof. Luís Fernando
Senai 5.13 - Jaguariúna

## Slide 2: Zigbee
Zigbee é um padrão de comunicação sem fio desenvolvido para redes de área pessoal (PANs) e projetado especificamente para aplicações de baixo consumo de energia e baixa taxa de transmissão de dados, como automação residencial, sensores industriais e sistemas de monitoramento. A seguir, detalho as principais características e aspectos do Zigbee.

## Slide 3: Principais Características do Zigbee
Baixo Consumo de Energia: Um dos principais atrativos do Zigbee é seu baixo consumo de energia, permitindo que dispositivos operem por longos períodos com baterias pequenas.
Topologias de Rede: Zigbee suporta várias topologias de rede, incluindo estrela (star), árvore (tree) e malha (mesh). A topologia de malha, em particular, permite que os dispositivos se comuniquem entre si através de múltiplos saltos, aumentando a robustez e o alcance da rede.

## Slide 4: Principais Características do Zigbee
Baixa Taxa de Transmissão de Dados: Zigbee é projetado para aplicações que não necessitam de altas taxas de transmissão de dados. As taxas típicas variam de 20 kbps a 250 kbps.
Escalabilidade: Uma rede Zigbee pode suportar até 65.000 dispositivos, tornando-a adequada para aplicações que exigem a interconexão de muitos dispositivos.

## Slide 5: Principais Características do Zigbee
Segurança: Zigbee incorpora mecanismos de segurança, incluindo criptografia AES-128 para proteger a comunicação de dados.
Interoperabilidade: O padrão Zigbee é mantido pela Zigbee Alliance, que garante a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes.

## Slide 6: Arquitetura do Zigbee
A arquitetura do Zigbee é baseada no modelo OSI (Open Systems Interconnection) e inclui várias camadas:
Camada Física (PHY): Define as características físicas da transmissão sem fio, como frequências operacionais (2.4 GHz, 868 MHz, 915 MHz) e modulação.
Camada de Controle de Acesso ao Meio (MAC): Gerencia o acesso ao meio de comunicação, incluindo métodos para evitar colisões e mecanismos de segurança.

## Slide 7: Arquitetura do Zigbee
Camada de Rede (NWK): Responsável pela roteamento e endereçamento dos pacotes de dados dentro da rede Zigbee.
Camada de Aplicação (APL): Inclui a camada de suporte de aplicações (APS), a camada de objetos de dispositivo Zigbee (ZDO) e os perfis de aplicação que definem funcionalidades específicas, como controle de iluminação ou monitoramento de sensores..

## Slide 8: Dispositivos Zigbee
Coordenador (Coordinator): É o dispositivo mais importante em uma rede Zigbee. Ele inicia a rede, gerencia informações de segurança e pode armazenar informações sobre a rede.
Roteador (Router): Pode se comunicar com o coordenador e com outros roteadores. Eles ajudam a expandir o alcance da rede ao encaminhar pacotes de dados entre dispositivos.

## Slide 9: Dispositivos Zigbee
Dispositivo Final (End Device): Não encaminha pacotes de dados, mas se comunica diretamente com o coordenador ou um roteador. Eles geralmente têm baixo consumo de energia e são frequentemente dispositivos sensores ou atuadores.

## Slide 10: Aplicações Zigbee
Zigbee é utilizado em diversas aplicações devido à sua flexibilidade e baixo consumo de energia. Algumas das principais áreas de aplicação incluem:
Automação Residencial: Controle de iluminação, termostatos, fechaduras de portas, sensores de movimento e interruptores
Monitoramento e Controle Industrial: Sensores de temperatura, pressão, umidade e sistemas de monitoramento de processos industriais.

## Slide 11: Aplicações zigbee
Saúde e Bem-Estar: Monitoramento de pacientes, dispositivos de assistência médica e sistemas de alerta de emergência.
Redes de Sensores Sem Fio (WSNs): Monitoramento ambiental, agricultura de precisão e gestão de recursos naturais.

## Slide 12: Vantagens do Zigbee
Eficiência Energética: Dispositivos Zigbee podem operar por anos com uma única bateria.
Flexibilidade de Rede: Suporte a diversas topologias de rede e capacidade de auto-reparo em topologias de malha.
Baixo Custo: Implementação e manutenção de redes Zigbee são geralmente mais baratas em comparação com outras tecnologias sem fio.

## Slide 13: Vantagens do Zigbee
Segurança: Criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.
Escalabilidade: Capacidade de suportar um grande número de dispositivos.

## Slide 14: Exemplo de Implementação com Zigbee
Para implementar uma rede Zigbee, é necessário configurar dispositivos como coordenadores, roteadores e dispositivos finais. Aqui está um exemplo básico de como configurar uma rede Zigbee usando um coordenador e alguns dispositivos finais:

## Slide 15: Configuração do coordenador
Inicialize o coordenador e configure-o para iniciar uma nova rede Zigbee.
Defina os parâmetros de segurança, como a chave de rede.

## Slide 16: Adição de dispositivos finais
Coloque os dispositivos finais em modo de emparelhamento.
Use o coordenador para permitir que os dispositivos finais se juntem à rede.

## Slide 17: Comunicação
Configure os dispositivos finais para enviar dados periodicamente ao coordenador.
O coordenador coleta os dados e pode encaminhá-los para um servidor central ou sistema de monitoramento.

## Slide 18: Conclusão
Zigbee é uma tecnologia robusta e eficiente para aplicações de comunicação sem fio que exigem baixo consumo de energia e alta escalabilidade. Sua flexibilidade em topologias de rede e sua capacidade de operar em ambientes com muitas interferências o tornam uma escolha popular para automação residencial, monitoramento industrial e muitas outras aplicações.

## Slide 19: Pesquise
1-) O que é topografia de rede? Cite a diferença entre as citadas na sala de aula: estrela (star), árvore (tree) e malha (mesh).
2-) Existem mais topografias de rede fora essas? Quais?

## Slide 20: Topologia Estrela (Star)
É o tipo de configuração mais comum. A rede é organizada de forma que os nós sejam conectados a um hub central, que atua como um servidor. O hub gerencia a transmissão de dados pela rede. Ou seja, qualquer dado enviado pela rede viaja pelo hub central antes de terminar em seu destino.

## Slide 21: Topologia estrela (Star)
PRÓS:
Gerenciamento conveniente de um local central
Se um nó falhar, a rede ainda funciona
Os dispositivos podem ser adicionados ou removidos sem interromper a rede
Mais fácil de identificar e isolar problemas de desempenho

## Slide 22: Topologia estrela
CONTRAS:
Se o hub central falhar, toda a sua rede cairá
O desempenho e a largura de banda são limitados pelo nó central
Pode ser caro para operar

## Slide 23: Topologia árvore
Um nó central conecta hubs secundários. Esses hubs têm uma relação pai-filho com os dispositivos. O eixo central é como o tronco da árvore. Onde as ramificações se conectam estão os hubs secundários ou nós de controle e, em seguida, os dispositivos conectados são anexados aos branches.

## Slide 24: Topologia árvore
PRÓS:
Extremamente flexível e escalável
Facilidade na identificação de erros, uma vez que cada branch da rede pode ser diagnosticado individualmente.

## Slide 25: Topologia árvore
CONTRAS:
Se um hub central falhar, os nós serão desconectados (embora as ramificações possam continuar a funcionar de forma independente)
A estrutura pode ser difícil de gerenciar de forma eficaz
Usa muito mais cabeamento do que outros métodos

## Slide 26: Topologia malha (mesh)
Os nós são interconectados. Os modos full-mesh conectam todos os dispositivos na rede diretamente. Em uma topologia de malha parcial, a maioria dos dispositivos se conecta diretamente. Isso oferece vários caminhos para entrega de dados. Os dados são entregues pela distância mais curta disponível para transmissão.

## Slide 27: Topologia malha (mesh)
PRÓS:
Confiável e estável
Nenhuma falha de nó único faz com que a rede fique offline

## Slide 28: Topologia malha (mesh)
CONTRAS:
Grau complexo de interconectividade entre nós
Trabalho intensivo para instalar
Usa muito cabeamento para conectar todos os dispositivos.